## Slide 1
Ing. Víctor Daniel Angulo
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Aplicaciones Sobre Internet /La Nube
IPv6

## Slide 2: Agenda
INTRODUCCIÓN IPv6
  Introducción
  Protocolo de internet
  Direcciones IP
  Estructuras direcciones IPv4
  Soluciones provisionales
OBJETIVOS Y CARACTERÍSTICAS IPv6
  Objetivo de IPv6
  ¿Qué es IPv6?
  Características de IPv6

## Slide 3: Agenda (II)
IPv6 vs IPv4
  Direccionamiento
  Actividades
ENCABEZADO IPv6
  Características del Encabezado IPv6
  Encabezado IPv4  Mejoras a IPv6
  Encabezado IPv6
  Encabezados de Extensión

## Slide 4: Agenda (III)
DIRECCIONAMIENTO
  Direccionamiento
  Ejemplo de direccionamiento
  Reglas de representación
  Segmentación de la red
  Prefijos
  Prefijos reservados
  Prefijos: Asignación de bloques

## Slide 5: Agenda (IV)
TIPOS DE DIRECCIONES
  Tipos de direcciones IPv6
  Direcciones descartadas o desaprobadas
  Unicast
    Link-local
    LUA
    GUA
  Multicast
  Anycast

## Slide 6: Introducción IPv6

## Slide 7: Introducción(I)
Protocolo:
Conjunto de reglas, normas y convenciones que gobiernan el modo en que se comunican los dispositivos de red.
  Quien habla
  Cuando se termina la conexión
  Como se recupera la conexión

## Slide 8: Introducción(II)
Datagrama:
Paquete de datos que se transmite por internet
Van marcados con una dirección fuente y una dirección destino.
Fuente
Destino
Datagrama

## Slide 9: Protocolo IP
Estándar empleado en envío y recepción de información en una red con paquetes conmutados.
Permite la comunicación de por lo menos dos terminales (Host) mediante internet.
Trabaja sobre capa 3 del modelo OSI (Capa de red)
Se utiliza conjuntamente con el protocolo TCP para llevar el control de la transmisión de datos (Protocolo TCP/IP)
Referencias: [5]

## Slide 10: Direcciones IP
Etiqueta numérica
  Decimal: IPv4
  Hexadecimal: IPv6
Identifica de manera lógica y jerárquica una interfaz de un dispositivo
Usada dentro de redes que manejen el protocolo IP (Capa de red)
    2001:0:c18:1::10
    Dirección 3
    Dirección 2
    10.21.160.1
    192.168.0.1
    Dirección 1

## Slide 11: Estructura Direcciones IPv4 (I)
Numero binario de 32 bits
Permite 232 posibles direcciones.  4.294.967.296 direcciones
Divididos en 4 octetos  intervalos de 0 a 255 (Decimal)
Separados por “.”
150 . 60 . 80 . 90
10010110
00111100
01010000
01011010
32 bits

## Slide 12: Estructura Direcciones IPv4 (II)
0
1 0
1 1 0
Identificador de Red
Identificador de Red
Identificador de Red
Identificador de Host
Identificador de Host
Identificador de Host
8 bits
8 bits
16 bits
24 bits
24 bits
16 bits
0.0.0.0
127.255.255.255
.
.
.
128.0.0.0
191.255.255.255
.
.
.
192.0.0.0
223.255.255.255
.
.
.
Clase A
Clase B
Clase C

## Slide 13: Estructura Direcciones IPv4 (II)
 | Numero de redes | Numero de Host por red | Rango del ID de red
Clase A | 126 | 16,777,214 | 1 – 126
Clase B | 16,384 | 65,534 | 128 – 191
Clase C | 2,097,152 | 254 | 192 – 223
Importante:
Existen direcciones especiales en IPv4
Existen normas y restricciones de direccionamiento
Existen la 2 clases mas
  Clase D  224.0.0.0 – 239.255.255.255 (Multicast)
  Clase E  240.0.0.0 – 255.255.255.255 (Experimental)
Referencias: [6]

## Slide 14: Soluciones provisionales
CIDR
  Acaba el uso de las clases dentro del direccionamiento
  Uso de pequeños prefijos según la necesidad
  RFC 4632
DHCP
  Reutilización de direcciones sin uso
NAT + (RFC 1918)
  Una dirección Publica da salida a internet a un grupo de direcciones privadas.

## Slide 15: Objetivo y Características de IPv6

## Slide 16: Objetivo de IPv6
Direccionamiento
Enrutamiento
Vulnerabilidad
Desempeño
Administración
Embotellamiento
Congestión
Resolver
problemas de

## Slide 17: ¿Qué es ?
Es la nueva versión del protocolo de internet (IP)
Busca ser el sucesor de IPv4
Protocolo de direccionamiento para las interfaces de un dispositivo.
Permite identificar una interfaz para que un dispositivo dentro de una red se pueda conectar.
Denominado IPng (Siguiente Generación del Protocolo de internet )

## Slide 18: Características de IPv6 (I)
Direcciones de 128 bits (16 bytes)
  Estructuración Jerárquica
  Simplifica la delegación de direcciones y de enrutamiento
Encabezado simplificado
Define cabeceras de extensión.
  Posibilita nuevas funciones de red
Soporte de autenticación
Integridad de datos

## Slide 19: Características de IPv6 (II)
Introduce flujos
  Usados para requerimientos de transmisión
Fácil encapsulamiento
Mecánica de control de congestión cuando hay protocolos externos
Método de autoconfiguración de direcciones
Mejora el descubrimiento de enrutadores
No necesita el uso de NAT

## Slide 20: IPv6 vs IPv4

## Slide 21: Direccionamiento (I)
Tamaño de las direcciones
IPv4
IPv6
128 bits
32 bits
División de las direcciones
IPv4
IPv6
8 bloques/16 bits
4 bloques/8 bits
Alcance por bloque
IPv4
IPv6
0000 - FFFF
000 - 255

## Slide 22: Direccionamiento (II)
Separación por bloque
IPv4
IPv6
Dos puntos “:”
Punto “.”
Numeración
IPv4
IPv6
Hexadecimal
Decimal
Cantidad de direcciones
IPv4
IPv6
2^128
2^32
340 Sextilones
4300 millones

## Slide 23: Actividades
Actividad | IPv6 | IPv4
Fragmentación | Equipo | Router y equipos
Resolución de direcciones | Multicast Neighbor | Broadcast ARP
Admin. Grupos Multicast | Descubrimiento de listener multicast | IGMP
Descubrimiento de Routers | ICMPv6 solicitud de router y anuncio de router | ICMP
Registros de host DNS | Registro AAAA | Registro A
Zonas inversas DNS | IP6.ARPA | IN-ADDR.ARPA
Tamaño mínimo de paquete | 1280 bytes | 576 bytes

## Slide 24: Características del Encabezado IPv6

## Slide 25: Características del Encabezado IPv6
Es mas sencilla que el encabezado del paquete IPv4
Hace su funcionalidad aun mayor
Tiene un tamaño de cabecera fijo (40 bytes)
Contiene 8 campos
Referencias: [7]

## Slide 26: Encabezado IPv4  Mejoras a IPv6
Ver
IHL
ToS
Total Length
Identifier
Flags
Fragment Offset
TTL
Protocol
Header Checksum
Source Address
Destination Address
Options
 Se mantienen
 Se Eliminan
Encabezado IPv4
Referencias: [7]
32 bits
20 Bytes

## Slide 27: Encabezado IPv6
Ver
Traffic Class
Flow Label
Payload Length
Next Header
Hop Limiti
Sourse Address
Destination Address
Referencias: [8]
32 bits
40 Bytes
Estructura simplificada
Longitud fija (40 Bytes)
Alienados a 64 bits

## Slide 28: Encabezado IPv6
Referencias: [8]
Versión: (4 bits) Identifica la versión del protocolo. Su valor es 6 (0110).
Ver
Traffic Class
Flow Label
Payload Length
Next Header
Hop Limiti
Sourse Address
Destination Address
32 bits
40 Bytes

## Slide 29: Encabezado IPv6
Referencias: [8]
Clase de tráfico: (8 bits) distingue entre clases o prioridades de paquetes IPv6
Ver
Traffic Class
Flow Label
Payload Length
Next Header
Hop Limiti
Sourse Address
Destination Address
32 bits
40 Bytes

## Slide 30: Encabezado IPv6
Referencias: [8]
Identificador de flujo: (20 bits) Servicio especial para aplicaciones en tiempo real.
Ver
Traffic Class
Flow Label
Payload Length
Next Header
Hop Limiti
Sourse Address
Destination Address
32 bits
40 Bytes

## Slide 31: Encabezado IPv6
Referencias: [8]
Longitud de carga útil: (16 bits) Define el tamaño total del paquete (Fragmento) incluido encabezado y extensiones
Ver
Traffic Class
Flow Label
Payload Length
Next Header
Hop Limiti
Sourse Address
Destination Address
32 bits
40 Bytes

## Slide 32: Encabezado IPv6
Referencias: [8]
Siguiente cabecera: (8 bits). Identifica el tipo de cabecera que sigue inmediatamente a la cabecera IPv6
Ver
Traffic Class
Flow Label
Payload Length
Next Header
Hop Limiti
Sourse Address
Destination Address
32 bits
40 Bytes

## Slide 33: Encabezado IPv6
Referencias: [8]
Límite de saltos: (8 bits). Decremento en 1 por cada nodo que reenvía el paquete. Cuando el contador llega a 0, el paquete se descarta y se reenvía un mensaje de ICMPv6 al host emisor en el que se indica que el paquete no llegó a destino.
Ver
Traffic Class
Flow Label
Payload Length
Next Header
Hop Limit
Sourse Address
Destination Address
32 bits
40 Bytes

## Slide 34: Encabezado IPv6
Referencias: [8]
Dirección Origen: Dirección de 128 bits del emisor.
Dirección Destino: Dirección de 128 bits del receptor.
Ver
Traffic Class
Flow Label
Payload Length
Next Header
Hop Limiti
Sourse Address
Destination Address
32 bits
40 Bytes

## Slide 35: Encabezado de Extensión IPv6
Referencias: [9]
Ofrece otras funcionalidades no incluidas en el encabezado básico
Solo se pueden usar una vez, excepto “Destination”
Tienen una longitud múltiplo de 8 bits
Número
Tipo
Orden
Limitados y de orden definido

## Slide 36: Encabezado de Extensión IPv6
Referencias: [9]
IPv6
Nodo a nodo
Destino
Encaminamiento
Fragmentación
Autenticación
ESP
Destino
Capa Superior
Procesado por cada router
Procesado por cada router en la lista de enrutamiento
Indica la lista de router por donde pasará el paquete
Ofrece el servicio de fragmentación y se procesa en el destino
Integridad, autenticación y seguridad
(Encapsulado de carga útil) Cifra el contenido de la información
Procesado en el destino final del paquete

## Slide 37: Importante
El encabezado básico se procesa en todos los saltos (Routers)
Los encabezados de extensión se procesan en el origen y el destino (Excepto el Hop by hop)
Cabecera básica
Cabeceras de Extensión
Org
Des
Rout

## Slide 38: Direccionamiento IPv6

## Slide 39: Direccionamiento IPv6 (I)
Arquitectura de direccionamiento descrita en la RFC 4291.
Longitud de 128 bits de largo.
Escrita en notación hexadecimal.
8 Bloques de 16 bits separadas por dos puntos (:)
Aporta 2^128 direcciones, lo que equivale a 3.4x10^38.
Se asignan a interfaces
Una interface puede tener múltiples direcciones

## Slide 40: Direccionamiento IPv6 (II)
1111
0100
f
4
0000 : | 0000 : | 0000 : | 0000 : | 0000 : | 0000 : | 0000 : | 0000
FFFF: | FFFF : | FFFF : | FFFF : | FFFF : | FFFF : | FFFF : | FFFF

## Slide 41: Direccionamiento IPv6 (III)
Binario | Decimal | Hexadecimal
0000 | 0 | 0
0001 | 1 | 1
0010 | 2 | 2
0011 | 3 | 3
0100 | 4 | 4
0101 | 5 | 5
0110 | 6 | 6
0111 | 7 | 7
1000 | 8 | 8
1001 | 9 | 9
1010 | 10 | A
1011 | 11 | B
1100 | 12 | C
1101 | 13 | D
1110 | 14 | E
1111 | 15 | F

## Slide 42: Ejemplo de direccionamiento
  2001:0db8:ab12:cf34:78dd:342e:ffaa:2312
  ABCD:EF01:2345:6789:ABCD:EF01:2345:6789
  41BC:0:0:0:5:DDE1:8006:2334
    41BC::5:DDE1:8006:2334
  3ffe:0b00:0c18:0001:0000:0000:0000:0010
    3ffe:b00:c18:1::10
  La notación :: representa :0:0:0:
  El símbolo “::” solo se puede usar una vez

## Slide 43: Reglas de representación (II)
Reglas de representación de direcciones: RFC 5952
1 digito Hexadecimal
4 Bits
1 dirección (128 bits)
32 dígitos hexadecimales

## Slide 44: Reglas de representación (II)
2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:0001
2001:db8::1
2001:db8:0:0:0:0:0:1
Una (y sólo una) serie de ceros y los dos puntos se puede abreviar con dos puntos.

## Slide 45: Segmentación de las direcciones (I)
Prefijo de red
Identificador de subred
Identificador de Host
Prefijo de red | Subnet ID | Host ID

## Slide 46: Segmentación de las direcciones (II)
Prefijo de red | Subnet ID | Host ID
Bits de orden superior de la dirección
Identifica una red especifica
Son análogos a la mascara de subred (No existe en IPV6)

## Slide 47: Segmentación de las direcciones (III)
Prefijo de red | Subnet ID | Host ID
Identifica a un sitio o red
Permite a los administradores de red definir subredes dentro de la red disponible.
El ID es asignado por el administrador local del sitio.

## Slide 48: Segmentación de las direcciones (IV)
Prefijo de red | Subnet ID | Host ID
Es un identificador único para un nodo de red.
Puede identificar una interface específica de un host.
Este identificador generalmente es de 64 bits.

## Slide 49: Segmentación de las direcciones (V)
Ejemplo
48 bits | 16 bits | 64 bits
Network Prefix | Subnet ID | Host ID
2001:0db8:ab12 | cf34 | 78dd:342e:ffaa:2312
2001:0db8:ab12:cf34:78dd:342e:ffaa:2312/48

## Slide 50: Prefijos (I)
Campos mas a la izquierda de una dirección IPv6
Tamaño  Notación CIDR (Enrutamiento entre dominios sin clase)
  Barra inclinada al final de la dirección “/” seguido del tamaño del prefijo (bits)
Permite agrupar las direcciones
Son todas las direcciones que comienzan con la misma serie de bits
2001:db8::/ 32
Con el prefijo /32 quiere decir los primeros 32 bits binarios más significativos o los primeros 8 dígitos hexadecimales siempre serán iguales para este grupo de direcciones.
/32  Prefijo Especial para Ejemplos de Documentación

## Slide 51: Prefijos (II)
2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:0000
2001:0db8:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
2001:db8::/ 32
2001:0db8:1234:0000:0000:0000:0000:0000
2001:0db8:1234:0000:ffff:ffff:ffff:ffff
2001:db8:1234::/64

## Slide 52: Prefijos Reservados
2002::/16
Enrutamiento 6to4
FE80::/10
Dirección local de vinculo
FE00::/8
Dirección de multidifusión

## Slide 53: Tipos de Direcciones

## Slide 54
Tipos de Direcciones IPv6
Unicast
Multicast
Reservados
Uno a Uno
Uno a Varios
Transición.
Documentación
Loopback
No especificadas
Anycast
Uno al mas cercano
Link-Local
Unique Local
Mapeadas IPv4
Globales

## Slide 55: Direcciones descartadas o desaprobadas
Se reemplaza el broadcasts (IPv4) con multicasts para funciones control como resolución de dirección y arranque (booting).
Unicast
Site-Local (FEC0::/10)
IPv4-Compatible
::IPv4/128

## Slide 56: Unicast
Fuente
Destino
Identifica una única interfaz.
Un datagrama enviado a este tipo de dirección será entregada exclusivamente a dicha dirección.

## Slide 57
Dirección de enlace local (Link-Local)
Valida solo dentro del enlace
Requiere configuración en
La interface con IPv6
Se usa el prefijo
FE80::/64
El interface ID se genera
Localmente en el host
FE80:: | Identificador de Interface
64 bits
64 bits

## Slide 58
Dirección Unique-Local (ULA)
Se usan dentro de un Sitio
“L”: Bit que sigue el prefijo
Se usa el prefijo
FC00::/7
Tiene un componente
Pseudo aleatorio
(Global ID)
16 bits
64 bits
L=0
Si el prefijo se crea
Globalmente (Futuro)
L=1
Si el prefijo se crea
Localmente
Prefijo | L | Global ID | Subnet ID | Interface ID
40 bits
1 bit
7 bits

## Slide 59
Dirección Global (GUA) (I)
TLA
ISP
INTERFAZ ID
Topología publica
48 bits
Topología de Site
16 bits
Identificados de Interfaz
64 bits
Prefijo de enrutamiento Global (TLA)  Valor asignado a un Site
ID de Subred (ISP)  Valor de una subred dentro de un Site
ID de Interface (Interface ID)  Cliente

## Slide 60: Multicast (I)
Fuente Multicast
Receptores Multicast
Agrupa un conjunto de interfaces.
Un datagrama enviado a una dirección de este tipo se entrega a todas las interfaces identificadas con dicha dirección.
Se usa para aplicaciones de transmisión múltiple.

## Slide 61: Multicast (II)
Prefijo FF00::/8
Alcance (Escope)  Lugar de la red donde es valida la dirección:
  Interface-local
  Link-Local
  Admin-Local
  Site-Local
  Organitation-Local
  Global
Group ID  Identificador del grupo Multicast
112 bits
Prefijo | Flag | Escope | Gropu ID
4 bit
8 bits
4 bit

## Slide 62: Anycast
Fuente Multicast
Receptores
Agrupa un conjunto interfaces
El sistema de entrega de paquetes es diferente a la Multicast.
Un datagrama enviado a este tipo de dirección se entrega solo a una interfaz, la mas cercana al emisor del datagrama.

## Slide 63: Direcciones Especiales (I)
Dirección Loopback (0:0:0:0:0:0:0:1 ó ::1)
  No se asigna a ninguna interface física
  Se trata de una interface virtual.
  Permite hace un bucle para verificar la correcta inicialización del protocolo.

## Slide 64: Direcciones Especiales (II)
Dirección IPv4-compatible(0:0:0:0:0:0:w.c.x.z ó ::w.c.x.z)
  Usada en nodos de pila IP dual
  Tráfico IPv6 es automáticamente encapsulado con un encabezado IPv4 y enviado al destino usando la infraestructura IPv4

## Slide 65: Direcciones Especiales (III)
Dirección IPv4 mapeada (0:0:0:0:0:FFFF:w.c.x.z ó ::FFFF:w.c.x.z)
  Representa un nodo solo-IPv4 como si fuera un nodo IPv6
  Usa solo un socket de escucha para administrar conexiones desde el cliente tanto para protocolos IPv6 como IPv4.
  Nunca usada como dirección fuente o destino en un paquete IPv6
  Raramente implementada

## Slide 66: Direcciones Especiales (IV)
Dirección IPv6 mapeadas desde IPv4 (::FFFF:<dirección IPv4>)
  Permite que los nodos que solo soportan IPv4 puedan seguir trabajando en redes IPv6.
Dirección no especificada (::)
  Indica ausencia de dirección.

## Slide 67: Resumen de direcciones
Tipo de dirección | Notación IPv6 | Usos
Dirección IPv4 embebida | ::FFFF/96 | Direcciones IPv4 embebidas
Loopback | ::1/128 | Dirección loopback para cada interface (RFC2460)
Unicast Global | 2000::/3 | Globales Unicast y anycast asignadas (RFC4291)
Teredo | 2001:0::/32 | Teredo (RFC4380)
No ruteable | 2001:DB8::/32 | Para documentación únicamente (RFC3849)
6to4 | 2002::/16 | 6to4 (RFC3056)
Link-Local | FE80::/10 | Direcciones de enlace local
Dirección Local Única | FC00::/7 | Dirección Local Única (ULA) (RFC4193)
Multicast | FF00::/8 | Direcciones Multicast (RFC4291)

## Slide 68: Práctica
Ing. Víctor Daniel Angulo Morales
Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas

## Slide 69: Referencias
[1]http://www.apolloidt.com/2010%20Senior%20Projects/Aaron%20Dahill/Research%20paper/Peopleinvolved.htm
[2] http://internethalloffame.org/inductees/vint-cerf
[3] http://docente.ucol.mx/al971977/public_html/tarea1s.o..htm
[4] https://ars327.wordpress.com/2013/02/07/internet-pioneers/jcr-licklider/
[5] http://definicion.de/ip/
[6] https://juannava64.files.wordpress.com/2012/02/redes-direccionamiento-ipv4.pdf
[7] https://supportforums.cisco.com/es/blog/12241016
[8] http://www.itesa.edu.mx/netacad/introduccion/course/module6/6.1.4.4/6.1.4.4.html
[9] http://docs.oracle.com/cd/E19957-01/820-2981/ipv6-ref-2/index.html

## Slide 70: Referencias
[10] http://www.ipv6.mx/index.php/informacion/rfcs
[11] http://portalipv6.lacnic.net/mecanismos-de-transicion/
[12] https://docs.oracle.com/cd/E19957-01/820-2981/ipv6-overview-170/index.html
[13] Curso Intróducción Ipv6, Red de Investigación de Tecnología Avanzada RITA –Jose Carlos Cruzado
[14] Migrating Applications to IPv6, Dan York, 2011
[15] Understanding IPv6, 3rd Edition, Joseph Davies, 2012
[16] IPv6 Essentials, 3rd Edition, Silvia Hagen, 2014